Комплект устройств для автоматического управления

пожарными и технологическими системами

«Спрут-2»

ПИ

Прибор индикации

Инструкция по действиям дежурного (обслуживающего) персонала на пожарном посту.

Оперативный дежурный должен знать:

- инструкцию для оперативного дежурного (дежурного персонала).

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на предприятии.

- наименование, назначение и месторасположения защищаемых (контролируемых) установками помещений.

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме.

- порядок ведения оперативной документации.

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте.

Общие требования к техническому обслуживанию:

- должны соответствовать РД 009-02-96.

- не реже 1 раза в год проводить комплексную проверку работоспособности АСПС, автоматической системы пожаротушения «Спрут-2».

- данные о техническом обслуживании необходимо вносить в журнал, содержащий дату технического обслуживания, вид технического обслуживания, замечания о техническом состоянии, должность, фамилию и подпись ответственного лица, проводившего техническое обслуживание.

Действия персонала:

При получении сигнала “Пожар” (красный непрерывный сигнал на панели прибора индикации, сложный многочастотный звуковой сигнал):

- Сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01, сообщить, где горит, чему угрожает (по наклейке на лицевой панели прибора), адрес и свою фамилию;

- Сообщить о случившемся руководителю объекта;

- Проконтролировать по светодиодам прибора индикации (светодиоды зеленого цвета) включение системы пожаротушения, оповещения людей о пожаре, а в случае необходимости, перевести аппаратуру в ручной режим и оповестить обслуживающий персонал голосом, для организации быстрой и своевременной эвакуации людей из здания или передачи дополнительных инструкций;

- Открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания, отключить электрооборудование;

- Отправить дежурного по КПП встретить пожарных и проводить их к месту пожара;

При получении сигнала “Внимание” (красный мигающий (с частотой в 1Гц) сигнал на панели прибора индикации, звуковой сигнал постоянного тона):

- Сообщить о случившемся ответственному за пожарную безопасность лицу;

- Установить (по наклейке на лицевой панели прибора индикации) направление, выдавшее сигнал “Внимание” и с разрешения ответственного за пожарную безопасность визуально проверить направление, по которому прошел сигнал.

При получении сигнала “Авария”

(желтый сигнал светодиодов, звуковой сигнал прерывистого тона):

Необходимо немедленно сообщить в обслуживающую организацию или лицу, ответственному за эксплуатацию установки причину неисправности (определяется по сигналам светодиодов)

Режим формирования команд. В режиме формирования команд предоставляется возможность сформировать команды «Включение/отключение автоматики» для любого устройства ПУ/ПУМ и команду «Сброс ПУ». Формирование команды осуществляется по следующему алгоритму:

- вход в режим формирования команд происходит после нажатия на кнопку «Формирование команд» на время около 1 сек. При этом погаснут все светодиоды, кроме светодиода «Устройство № 01» включенного режиме желтого света.

- при последующем нажатии на кнопку «Формирование команд» включается светодиоды  в режиме желтого света в следующем порядке:

- «Устройство № 02»

- …

- «Устройства №10»

- «Состояние ПУ/ПУМ»

- «Устройства №1»

- и т.д.

- выбор команды производится нажатием кнопки «Сброс звука / Контроль индикации». Причем, команда «Включение/отключение автоматики» формируется, если выбран светодиод «Устройство». Команда «Сброс ПУ» формируется, если выбран светодиод «Состояние ПУ/ПУМ».

ПИ выйдет из режима формирования команд, в случае если в течение 10 секунд не была нажата кнопка «Формирование команд» или была сформирована команда.